### UDC

### 团体标准

## T/CMCA400X—201X

__________________________________________________________

# 旧工业建筑再生利用运营维护标准

# Maintenance standards for the regeneration of old industrial buildings

# （征求意见稿）

××××-××-××发布                 ××××-××-××实施

中国冶金建设协会  发布

# 前言

本标准是根据中国冶金建设协会《关于印发2018年工程建设标准规范制定修订计划的通知》（冶建协[2018]12号）的要求，由西安建筑科技大学会同有关单位共同完成的。

在制定过程中，编制组深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外相关标准，并与相关标准规范相互协调。在广泛征求意见的基础上，对具体内容反复讨论、协调和修改，编制本审查稿。

本标准涵盖旧工业建筑再生利用运营维护的主要内容。主要内容包括：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.建（构）筑物；5.道路与交通；6.管网与设施；7.生态与环境。

本标准由中国冶金建设协会负责管理，西安建筑科技大学负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送西安建筑科技大学（地址：陕西省西安市碑林区雁塔路13号；邮编：710055）。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

本标准主编单位：

本标准参编单位：

本标准主要起草人：

本标准主要审查人：

# 目 次

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	3

4建（构）筑物	4

4.1 一般规定	4

4.2 注册登记	4

4.3 风险评估	4

4.4 维护保养	5

5道路与交通	7

5.1 一般规定	7

5.2 园区道路	7

5.3 安全设施	8

5.4 附属设施	9

6 管网与设施	10

6.1 一般规定	10

6.2 暖通空调	10

6.3 给水排水	11

6.4 供配电系统	11

6.5 消防设施	12

6.6 电梯设施	13

6.7 安防系统	14

7 生态与环境	16

7.1 一般规定	16

7.2 生态保护	16

7.3 环境保护	17

7.4 卫生管理	18

本标准用词说明	19

引用标准名录	20

附：条文说明	22

# Content

1 General Provisions	1

2 Terms	2

3 Basic Requirements	3

4 Buildings and Structures	4

4.1 General Provisions	4

4.2 Registration	4

4.3 Risk Assessment	4

4.4 Maintenance	5

5 Road and Traffic	7

5.1 General Provisions	7

5.2 Regiona Road	7

5.3 Safety Facilities	8

5.4 Ancillary Facilities	9

6 Network and Facilities	10

6.1 General Provisions	10

6.2 Heating,Ventilation and Air Conditioning	10

6.3 Water Supply and Drainage	11

6.4 Power Supply System	11

6.5 Fire Facilities	12

6.6 Elevator Facilities	13

6.7 Safety System	14

7 Ecology and Environment	16

7.1 General Provisions	16

7.2 ecological Conservation	16

7.3 Environment Protection	17

7.4 Health Management	18

Explanation of Wording in This Code	19

List of Quoted Standards	20

Explanation of Provisions	22

# 1 总则

1.0.1  为了提高旧工业建筑再生利用项目的综合效益，规范旧工业建筑再生利用运营维护的程序和行为，特制定本标准。

1.0.2  本标准适用于旧工业单体建筑及旧工业园区再生利用项目的运营维护。

1.0.3  旧工业建筑再生利用项目的运营维护管理，除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术语

### 2.0.1  旧工业建筑再生利用项目运营维护 maintenance of the project for the regeneration of old industrial buildings

为了保证旧工业建筑再生利用项目的正常运行和服务，采用相关的方法、技术、制度等对其进行有效地管理、运行、维护和评价和改进的管理过程。

### 2.0.2  运营维护管理单位 operation maintenance management department

指负责运行、管理和维护旧工业再生利用项目生产和经营的组织机构。

### 2.0.3  道路小修保养 routine maintenance

对道路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分的作业。

### 2.0.4  道路中修工程 intermediate maintenance

对道路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固，以恢复道路原有技术状况的工程。

### 2.0.5  道路大修工程 heavy maintenance

对道路及其沿线设施的较大损坏进行周期性的综合修理，已全面恢复到原技术标准的工程。

2.0.6  停车场内管制系统 Parking lot control system

### 通过计算机、网络设备、车道管理设备实现停车场车辆出入、场内车流引导、车辆图像识别与处理及自动控制的停车管理网络系统。

### 2.0.7  停车收费管控设备 parking charge control equipment

### 利用信息技术，对停车场中的车辆按照预先设定标准进行收费、对停车场进出口车道、停车场内部车位实行信息化管理功能的设备。

# 3 基本规定

3.0.1  旧工业建筑再生利用项目运营维护，应遵循安全可靠、经济合理、科学管理、保证质量的原则。

3.0.2  旧工业建筑再生利用项目运营维护，应包括建（构）筑物、道路与交通、管网与设施、生态与环境等。

### 3.0.3  本标准规定了旧工业建筑再生利用运营维护的管理范围、程序及要求。

### 3.0.4  旧工业建筑再生利用项目经验收合格后，应及时移交运营维护管理单位统一管理。运营维护管理单位应建立建筑物、构筑物基设施设备台账，基础管理措施和运营维护记录管理档案。对尚未完成移交的项目，由建设单位按照《旧工业建筑再生利用示范基地验收标准》T/CMCA 4002的相关标准及要求，负责组织实施项目日常管理维护工作。

3.0.5  运营维护管理单位应具有暖通空调维护能力，如无相应能力应委托专业的维修保养单位进行维修保养。电梯、中央空调、安防系统、消防系统、智能系统设施设备维修保养宜委托专业单位维修保养。

3.0.6  运营维护管理单位应建立岗位责任制、突发事件应急处理预案、检测维修记录、交接班制度、巡视检查制度、设施设备运行维修安全制度等规章制度，并定期检查核对，确保账实相符。

# 4建（构）筑物

## 4.1 一般规定

### 4.1.1   建（构）筑物运营维护对象包括园区内的建筑物、构筑物、附属设施及用房等。

4.1.2   建（构）筑物应进行日常维护管理，发现安全隐患，应及时采取必要的处置防护措施。

## 4.2 注册登记

4.2.1  运营维护管理应对所辖范围内的建（构）筑物进行注册登记，建立业务范围内的建（构）筑物台账，保存建（构）筑物相关技术资料。

### 4.2.2  建（构）筑物包括：

#### 1  园区原有的建（构）筑物。

#### 2  园区加固与改建的建（构）筑物。

#### 3  园区内新建的建（构）筑物。

### 4.2.3  园区内建（构）筑物有新增或者拆除时应及时更新建（构）筑物台账和技术资料，保证账实相符。

## 4.3 风险评估

### 4.3.1  运营维护管理应组织开展建（构）筑物的风险评估，建（构）筑物风险评估可采用定性分析和结构性能检测评定两种形式。

### 4.3.2  每年应组织开展一次管辖范围内的建（构）筑物的定性分析，确认建（构）筑物目前的安全状态。定性分析主要依据建（构）筑物使用年限、基本现状、检查发现问题和维护保养情况等。

### 4.3.3  应根据不同类型建（构）筑物的可靠性要求，有针对性的组织开展建（构）筑物的结构性能检测评定工作，关注高风险及关键区域的建（构）筑物（如烟囱、隧道等）结构性能检测评定的特殊要求。

### 4.3.4  建（构）筑物在下列情况下，应组织开展建（构）筑物结构性能检测与评定：

#### 1  建（构）筑物大修前的全面检查。

#### 2  加固与改建建（构）筑物的定期检查、检测。

#### 3  重要建（构）筑物的定期检查、检测。

4  建（构）筑物改变用途或使用条件的检测评定。

5  建（构）筑物超过设计基准期继续使用的检测评定。

6  为制定建（构）筑物维修改造规划而进行的普查。

4.3.5  开展建（构）筑物结构性能检测与评定的程序及技术要求，应符合《旧工业建筑再生利用性能评定标准》T/CMCA 400X的规定。

## 4.4 维护保养

4.4.1  运营维护管理部门应依据安全评估的结果，制定本园区建（构）筑物维护保养计划。

### 4.4.2  建（构）筑物维护保养计划，应包括单位、周期、责任、内容、要求等，并关注高风险及关键区域特殊要求，如烟囱、危险化学品仓库等。

### 4.4.3  每年应按照制定的建（构）筑物维护保养计划对建（构）筑物实施维护与保养。

### 4.4.4  应组织编制园区建（构）筑物检查表，明确建（构）筑物检测的内容、周期和要求。

### 4.4.5  应定期组织各部门开展建（构）筑物的检查，对检查发现的问题应纳入纠正与预防系统进行管理。

### 4.4.6  建（构）筑物的检查项目应包括：

### 1  建（构）筑物安全出口与通道应满足设计要求，出口疏散门向外开启并处于常开状态，严禁堵塞。

### 2  建（构）筑物严禁超荷载使用，严禁随意破坏；未经批准不得改变原结构，不得随意在楼板、屋面、墙上开孔打洞。

3  门、窗、墙体应保持完好。

4  屋面应保持不渗漏、无破损、无杂物、排水畅通。

5  地面应保持平整完好、无空鼓、无裂缝。

# 5道路与交通

## 5.1 一般规定

### 5.1.1  园区道路与交通的运营维护主要包括园区道路、交通安全设施及其他交通附属设施。

### 5.1.2  坚持“以人为本，安全第一”的指导思想，制定道路维护规划，定期巡查、发现并及时处理问题，消除交通安全事故隐患，保证园区正常运行。

### 5.1.3  鼓励和支持对园区道路与交通的运营维护开展科学技术研究，推广先进技术，提高园区道路与交通运营维护水平。

## 5.2 园区道路

### 5.2.1  园区道路养护对象主要包括路基、路肩、边坡、路基排水设施、路面以及人行道等。

### 5.2.2  对道路排水设施应加强检查，保持通畅，如有冲刷、堵塞和损坏，应及时疏通、修复或加固。

### 5.2.3  路面养护应符合下列要求：

#### 1  保持路面平整完好，经常清扫路面，做好路面排水。

#### 2  防止路面下沉，无裂缝。

#### 3  加强路况巡查，发现安全隐患，及时处理。

### 5.2.4 定期对路面的技术状况进行调查和评定。应以路面管理系统分析结果为依据，科学制定路面养护维修计划。

### 5.2.5  沥青路面养护、水泥路面养护类型分为小修保养、中修工程、大修工程和改建工程。评价指标采用PCI、PQI、BPN和SFC。沥青路面、水泥路面养护对策应参照《城镇道路养护技术规范》CJJ 36相关规定执行。

### 5.2.6  人行道养护应包括人行道基层、面层及人行道无障碍设施、人行道缘石、树池和踏步等，并参照《城镇道路养护技术规范》CJJ 36相关规定对人行道及其附属设施进行巡查。

## 5.3 安全设施

### 5.3.1  园区交通安全设施维护主要包括交通标志、路面标线以及突起路标。

### 5.3.2  安全设施基本要求

#### 1  交通安全设施的养护内容包括：检查、保养维护和更新改造。检查包括经常性检查、定期检查、特殊检查和专项检查。平时应加强日常巡查。

#### 2  经常性检查的频率不少于1次/月；定期检查的频率不少于1次/年；遭遇自然灾害、发生交通事故或出现其他异常情况时，应及时进行附加的特殊检查；设施更新改造之后，应进行全面的专项检查。

#### 3  应结合设施特点，加强对交通安全设施的养护维修和更新改造。

#### 4  交通安全设施的养护应满足设施完整和外观质量、安装质量、技术性能等各项质量的要求。

#### 5  因交通事故、自然灾害或其他原因造成的设施损伤应及时进行修复。

### 5.3.3  园区交通道路标志应包括主标志和辅助标志。标志的养护应符合下列要求：

#### 1  应保持交通标志设施合理，版面内容符合相关标准要求。

#### 2  交通标志应能准确、高效的辨认各种交通信息，确保道路交通安全。

#### 3  反光交通标志应保持良好的夜间视认性。

### 5.3.4  路面标线的养护应符合下列要求：

#### 1  具有良好的可视性。

#### 2  颜色、线形等应符合相关标准要求。

#### 3  反光标线应保持良好的夜间视认性。

### 5.3.5  突起路标的养护应符合下列要求：

#### 1  突起路标应无严重的缺损。

#### 2  破损的突起路标应不对车辆、人员等造成伤害。

#### 4  突起路标的光度性能应保持其在夜间良好的视认性。

## 5.4 附属设施

### 5.4.1  园区道路与交通附属设施维护对象主要包括园区停车设施和道路照明设施等。

### 5.4.2  园区停车设施分为停车安全设施与停车管理设施，其维护应分别符合下列要求：

#### 1  停车安全设施应设置标明停车场出入口、路线走向、停车车位的交通标志与标线，并布置其他安全设施。

#### 2  停车管理设施应设置停车场内管制系统与停车收费管控设备。

### 5.4.3  园区道路照明设施的维护应符合下列要求：

#### 1  道路照明应采用安全可靠、技术先进、经济合理、节能环保、维修方便的设施。

#### 2  道路照明应满足平均亮度（照度）、亮度（照度）均匀度和眩光限制指标的要求，尤其是停车场等特殊地点。

#### 3  照明光源应选择高光效、长寿命、节能及环保的产品。

# 6 管网与设施

## 6.1 一般规定

### 6.1.1  再生利用园区的管网与设施应在验收合格后向运营维护管理单位进行正式交付，并应向运营维护管理单位移交齐全、真实的相关技术文件。

### 6.1.2  管网与设施的维护保养应制定管理制度，明确保养方案与保养方法，并应严格执行安全操作规程。

### 6.1.3  管网与设施的维护保养应实施过程信息化，并应建立预防性维护保养机制和设施全寿命期档案。

6.1.4  能源系统应按分类、分区、分项计量数据进行管理。

6.1.5  维护作业中所使用的设备和安全防护用品必须按有关规定定期进行检验和检测，并应建档管理。

6.1.6 旧工业建筑再生利用园区的旧管网设施，经专业机构检测后，满足使用要求，可继续使用。

## 6.2 暖通空调

### 6.2.1  暖通空调系统应建立巡查管理制度，定时定点对空调整个系统、末端巡视检查，消除各种设备隐患。

### 6.2.2  应定期对空调风系统中空气过滤器、表面冷却器、加热器、加湿器、冷凝水盘等部位进行全面检查和清洗。

### 6.2.3  公共建筑内部厨房、厕所、地下车库的排风系统应定期检查，厨房排风口和排风管宜定期进行油污处理。

### 6.2.4  严寒和寒冷地区进入冬季供暖前，应检查并确保空调和供暖水系统的防冻措施和防冻设备正常运转，供暖期间应定期检查。

### 6.2.5  设备及管道绝热设施应定期检查，保温、保冷效果检测应符合现行国家标准《设备及管道绝热效果的测试与评价》GB/T 8147的有关规定。

### 6.2.6 对于运营维护中的空调设备日常保养，除应满足符合《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》，仍宜满足以下要求：

#### 1  制冷制热季应合理安排检修养护空调系统中室内、外机、风机、盘管、新风机组、软水箱、冷却塔等部位。

#### 2  合理安排对补水泵、冷冻水泵、冷却水水泵等的排查，确保制冷或制热正常使用。

#### 3  空调系统出现故障后，维护人员应及时到达现场维修，并做好记录。

### 6.2.7  应合理选择暖通空调系统的手动或自动控制模式，并应与建筑物业管理制度相结合，根据使用功能实现分区、分时控制。

6.2.8  对设备的巡查、保养、清洗及维修过程建立完备记录档案。

## 6.3 给水排水

### 6.3.1  给排水系统应按时进行巡检并记录，发现隐患应及时排除。

### 6.3.2  定期检查供水设施设备，保持管道、阀门等无锈蚀，无渗漏，总水阀可以随时关启。

### 6.3.3  定期检查污水排放管道系统，确保畅通。

### 6.3.4  给排水系统应定期检测水质，保证用水安全。

### 6.3.5  中水回收设施应定期检查维护。

### 6.3.6  运行中的生活给水系统加压水泵、污水水泵等，应采用低噪声、高效节能型水泵，严禁采用淘汰产品，宜使用变频水泵。

### 6.3.7  宜设置雨水收集利用系统，处理后的雨水宜用于空调冷却补水、绿化、景观、消防等用水。

## 6.4 供配电系统

### 6.4.1  应坚持“预防为主、修养并重”的方针，按照“定期检测、状态维修、寿命管理”的原则，确保旧工业建筑再生利用园区供电系统安全可靠性。

### 6.4.2  检查、巡视供配电设备设施齐全完好、安全可靠，运行正常，并留存巡视检查保养记录。

6.4.3  应建立、完善相应的供电系统维护规程及岗位责任制。

### 6.4.4  供电系统的检修、测试及维修应由专业的人员持证上岗；涉及公众安全的用电产品，其相应活动应具有相应资格的人员按规定进行。

### 6.4.5  照明灯具应定期进行检查，并应及时更换损坏和光衰严重的光源。

## 6.5 消防系统

### 6.5.1  应制定维保检查计划，建立消防管理的规章制度，见表6.5.1。

### 6.5.2  应定期检查室内外消火栓系统，确保符合要求。且检测仪器及维保工具应配备到位，维保人员配证上岗。

### 6.5.3  应定期检查消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防供水设施和灭火设施齐全可靠。

### 6.5.4  应急照明灯具应正常，疏散指示标识应牢固、正确清晰。

### 6.5.5  应当利用户外广告、电子显示屏、楼宇电视等设施开展消防安全宣传教育，并应制订灭火和应急救援预案并开展演练。

### 6.5.6  建筑消防设施应每年至少检测一次，合格后方可继续使用，检测对象包括全部系统设备、组件等。

表6.5.1 消防设施维护保养计划表

| 序号 | 检查保养项目 | 保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水泵 | 外观清洁 | 擦洗，除污 | 一个月 |
|  |  | 泵中心轴 | 长期不用时，定期盘动 | 半个月 |
|  |  | 主路控制回路 | 侧试，检查，紧固 | 半年 |
|  |  | 水泵 | 查或更换盘根填料 | 半年 |
|  |  | 机械润滑 | 加0号黄油 | 三个月 |
| 2 | 管道 | 补漏，除筋，刷漆 | 半年 |
|  | 阀门 | 补漏，除锈，刷添，润滑 | 半年 |
| 消防泵、喷淋泵、送风机、排烟机应定期试验。 注1：保养内容、周期，可根据设施、设备使用说明书、国家有关标准，安装场所环境等综合确定。 注2：本表为样表，单位可根据建筑消防设施的类别，分别制表，如消火检系统维护保养计划表、自动喷水灭火系统维护保养计划表，气体灭火系统维护保养计划表等。 |

### 6.5.7  值班、巡查、检测、灭火演练中发现建筑消防设施存在问题和故障的，相关人员应填写《建筑消防设施故障维修记录表》，并向单位消防安全管理人报告。

### 6.5.8  消防安防监控室应配备专职人员，24小时值班，持证上岗，并留存值班记录。

### 6.5.9  应建立消防台账，包括消防安全基本情况，消防安全管理情况；应定期进行消防知识培训和消防演练，制定应急预案，保留演练记录。

## 6.6 电梯设施

### 6.6.1 质量保证期内的电梯应委托专业单位进行日常维护保养及年检，并应符合国家特种设备的安全技术规范、标准的要求。

### 6.6.2  应设置标识醒目、清晰，意思表达准确且易懂的安全标识与乘客须知。

### 6.6.3  应有运行、检查、维护保养、修理、改造情况及故障处理结果的运营记录，并宜以半月为记录周期。

### 6.6.4  宜采用智能技术对电梯运行模式进行实时调整以满足运营需求。

### 6.6.5  宜选用采用节能装置（如永磁同步曳引机、可变速电梯、具有能量回馈装置等）和具有开放协议接口的电梯。

### 6.6.6  电梯系统应具智能群控管理系统与远程监测维护功能。

### 6.6.7  电梯维修、保养时，必须在层门口设置“电梯维修保养、暂停使用”等字样的安全警示标志。需要打开层门作业时，必须在周围设置安全警示标志和护栏。对于无机房电梯，需要打开控制柜门进行作业时，必须在周围设置安全警示标志和护栏。

### 6.6.8  应经常检查绝缘情况，慎防触电，除非必要，禁止带电操作。

### 6.6.9  电梯维护保养人员应按照维护保养计划实施电梯维护保养，并应符合下列规定：

#### 1  电梯维护保养现场安全管理制度。

#### 2  按照国家现行标准《电梯使用管理与维护保养规则》 TSGT5001和电梯维护保养作业指导书的要求进行作业。

## 6.7 安防系统

### 6.7.1  安全技术防范系统应与维保单位签订维护保养和维修合同。

### 6.7.2  维修保养的内容包括：清洁、调整、润滑安全技术防范系统前端设备、辅助设备、传输设备（线缆）、控制设备、记录和显示设备，检查系统工作状况和主要功能，进行相应维护保养，发现并消除安全隐患。

### 6.7.3  全系统的维护保养每年至少进行2次，并形成维修保养报告。

### 6.7.4  应确保入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、停车库（场）管理系统、电源设备、防雷接地以及线缆设备与监控中心工作正常。

### 6.7.5  维护保养和维修作业中应负责落实现场安全防护措施，保证作业安全、人身安全。

### 6.7.6  管理者应保证各项安全资源的投入，并应加强维护保养和维修人员的安全保密教育，以及定期对作业人员进行安全教育和培训并作相应记录。

### 6.7.7  应按照日常检查作业指导文件的要求进行日常安全检查，并制定应急救援预案，且定期进行救援演习。

# 7 生态与环境

## 7.1 一般规定

### 7.1.1  再生利用园区应保护生态环境，保证环境安全，改善总体生态环境质量。

7.1.2  再生利用园区内垃圾排放者应按CJJ/T 102的要求分类贮存、排放垃圾。

7.1.3  再生利用园区内环保部门宜根据当地政府环保要求制定环境保护条例。

### 7.1.4  园区内旧工业建筑的文化保护，应在保持建筑外观、风貌等特征基础上，合理利用，丰富业态，活化功能，实现保护和利用的统一。

### 7.1.5  基地内的再生建筑和新建建筑宜符合现行国家标准《绿色建筑评价标准》GB50378的规定。

### 7.1.6  项目应制定健全的环境监测及管理制度，建立环境应急预案。

## 7.2 生态保护

### 7.2.1  再生利用园区宜遵循加强科技创新，提倡低碳生活，建设生态环境的生态环保观念。

7.2.2  水资源保护方案应包括水资源合理配置和联合调度方案（宜添加水资源循环利用方案）、地表与屋面雨水途径方案等。

### 7.2.3  对存在污染风险的旧工业建筑再生利用园区应进行污染管控，制定包含环境影响报告书和相关设计文件在内的污染监测文件。

### 7.2.4  对于可能会产生水土流失问题的旧工业建筑再生利用园区流失应在充分调查项目区的地形地貌、气候条件、植被类型及覆盖率、水土流失现状等的基础上，根据园区所处的水土流失类型区，结合现有的园区特征以及防护要求，采取相应的工程措施和植物措施。

### 7.2.5  再生利用园区绿地规划应符合下列要求：

### 1 应与国家有关用地政策和土地利用总体规划相协调。

### 2 应与当地农林和环境保护等部门的发展规划及生态功能区划相协调。

### 3 应与园区开发规划结合，并应根据园区未来规划、规模及当地自然环境条件，设置园区本身必要的防护林带、绿地、公园等集中绿化区；对由行政、文教、卫生、医疗设施及居住区组成的园区中心区，应按现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180的有关规定执行。

## 7.3 环境保护

### 7.3.1  不同种类的环境保护设施应标示操作规范，并且定期应开展维护、检修工作。

### 7.3.2  再生利用园区绿化应因地制宜，并应符合实用、经济、美观的原则，宜保留有价值的大乔木及移植珍贵幼树；改建、扩建项目宜保留已有的绿地和树木，不宜随意占用原规划的绿地，当需要占用时，可采用垂直绿化等方法弥补减少的绿地面积。

7.3.3  再生利用园区内运输可能存在粉尘污染的固装物等，应采用封闭措施或采用圆管式运输机，并且根据厂区需要配置除尘器。

### 7.3.4  园区采用全厂性废水处理及回用系统的，应符合下列要求：

### 1 不得将回用水管道与生活饮用水管道连接。

### 2 不得引入医疗废水和有毒废水，放射性废水等特殊废水。

7.3.5  烟气排放监控位置必须能够直接反应再生利用园区采取的相应技术对烟气排烟温度的消减效果。烟气温度在线监测位置在满足HJ75相关要求的前提下，应尽可能靠近相应降温设施烟气出口。

7.3.6 再生利用园区垃圾收运及处置应符合下列要求：
      1 再生利用园区内垃圾应按可回收垃圾、不可回收垃圾、有害垃圾和其他垃圾进行分类收集。
      2 再生利用园区垃圾房应隐蔽、密闭；垃圾房位置应设于常年主导风向的下风向处；应设置风道或排风设施以及冲洗、排水设施。

### 7.3.7  固体废物应分类收集、贮存、处置，处置应遵守“减量化、资源化、无害化”原则。

7.3.8  危险废物在收集、贮存、运输和处置时，除应采取防止二次污染的措施外，尚应采取防止意外事故发生的措施。

### 7.3.9  环境监测的采样、分析方法应按国家现行有关环境监测技术的规定执行。

## 7.4 卫生管理

### 7.4.1  应配备足够数量与规格的环境卫生公共设施，如废弃箱、污水井等。

7.4.2  对园区道路及其他公共场所应做到定时清扫，及时保洁同时应采取有效的降尘措施。

### 7.4.3  应对园区内的公园、绿地、花坛、道路绿化隔离带等保持整洁，养护人员应当及时清除垃圾杂物。

### 7.4.4  根据建筑的使用功能，应设置合理的废弃物分类方案，收集设施布设人性化且不影响园区内外环境。

7.4.5  再生利用园区环境卫生保障应符合下列要求：
      1 再生利用园区内应设置公共卫生间。
      2 电梯、楼道及其他封闭性公共空间应设置为无烟区或禁烟区。
      3 再生利用园区内应在公共空间适当位置设置可装宠物粪便的塑料袋的装置。
      4 再生利用园区内应设置除虫药物投放标示牌。
      5 再生利用园区公共卫生设施应进行定期的维护和修理。

7.4.6  再生利用园区中的公用设施，应当与周围环境相协调，并维护和保持设施完好、整洁。

7.4.7  再生利用园区内的环境卫生行政主管部门，应当配备专业人员或者委托有关单位和个人负责公共厕所的保洁和管理；有关部门和个人也可以承包公共厕所的保洁和管理。 公共厕所的粪便应当排入贮（化）粪池或者城市污水系统。

本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《空调通风系统运行管理规范》GB50365

《建筑消防设施的维护管理》GB 25201

《环境空气质量标准》GB 3095

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《建筑照明设计标准》GB 50034

《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

《建筑与工业给水排水系统安全评价标准》GB/T51188

《城市污水再生利用城市杂用水水质》  GB/T 18920

《道路交通标志和标线》GB 5768

《生活饮用水卫生标准》GB 5749

《污水综合排放标准》GB 8978

《公共停车场（库）信息联网通用技术要求》GB/T 29745

《城市停车规划规范》GB51149

《室内空气质量标准》GB T18883

《用电安全导则》GB/T 13869

《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T 18921

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

《城市污水再生利用景观环境用水水质》  GB/T 18921

《既有建筑绿色改造评价标准》GB/T 51141

《绿色生态城区评价标准》GB/T 51255

《安全防范工程技术标准》GB 50348

《公路养护技术规范》JTG H10

《绿色建筑运行维护技术规范》JGJ/T 391

《地表水和污水监测技术规范》HJ/T 91

《旧工业建筑再生利用技术标准》T/CMCA 4001

《旧工业建筑再生利用规划设计标准》T/CMCA 2001

《旧工业建筑再生利用性能评定标准》T/CMCA 400X

《城市道路养护技术规范》CJJ 36

《城市道路照明设计标准》CJJ 45

《城市道路工程设计规范》CJJ 37

# 团 体 标 准

# 旧工业建筑再生利用运营维护标准

## T/CMCA 4yyy—2019

# 条 文 说 明

# 制定说明

本标准制定过程中，编制组进行了广泛而深入的调查研究，总结了我国旧工业建筑再生利用项目的运营维护经验，同时参考了国内外先进法规、标准、文献专著，结合工程实践取得了旧工业建筑再生利用的技术参数。

为便于广大开发、设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时正确理解和执行条文规定，《旧工业建筑再生利用运营维护标准》编制组按章、节、条顺序编制了条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明，供读者作为理解和把握标准规定的参考。

# 目 次

1 总则	26

3 基本规定	27

4 建（构）筑物	28

4.1 一般规定	28

4.2 注册登记	28

4.3 风险评估	28

4.4 维护保养	29

5 道路与交通	31

5.2 园区道路	31

5.3 安全设施	32

5.4 附属设施	33

6 管网与设施	34

6.1 一般规定	34

6.2 暖通空调	34

6.3 给水排水	35

6.4 供配电系统	36

6.7 安保系统	36

7生态与环境	37

7.1一般规定	37

7.2 生态保护	37

7.3 环境保护	37

7.4 卫生管理	37

# 1 总则

1.0.1  通过再生利用的方式处理旧工业建筑，可以有效利用旧工业建筑剩余价值，提升其综合效益。制定旧工业建筑再生利用项目的运营维护标准，对规范再生利用项目运营维护的行为，提高旧工业建筑再生利用项目的综合效益具有十分重要的意义。

1.0.3  符合国家法律法规和相关标准是旧工业建筑再生利用运营维护管理的前提条件。本标准侧重于对旧工业建筑再生利用中的重难点工作进行运营维护管理，并未涵盖通常项目运营维护管理所应有的全部内容和要求，故进行运营管理的旧工业再生利用项目尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 3 基本规定

3.0.1  本条设置运营维护行事所依据的准则。旧工业建筑再生利用运营维护必须以安全可靠为第一位，尤其是要保证加固结构建筑和既有建筑的安全可靠性。

3.0.2考虑大力推广旧工业建筑再生利用的需要，同时也参考国内外相关标准，本标准将旧工业建筑再生利用运营维护分为:建（构）筑物的运营维护、道路与交通的运营维护、管网与设施的运营维护、生态与环境的运营维护共四个部分。

### 3.0.4旧工业建筑再生利用项目的验收应符合《旧工业再生利用工程验收标准》T/CMCA 3003。验收合格后，方可移交。对尚未完成移交的项目，建设单位可按照《旧工业建筑再生利用示范基地验收标准》T/CMCA 4002中关于培育基地的要求组织实施日常管理。

3.0.5旧工业再生利用运营维护应制定完善的管理制度的和长效的运行机制。本条规定了应制定的规章制度。

# 4建（构）筑物

## 4.1 一般规定

### 4.1.1   本条规定了建（构）筑物运营维护对象的范围，建筑物的范围是指厂房、办公楼、库房、变电所、泵站等各类生产用房和辅助用房。构筑物的范围是指烟囱、矿槽、通廊、存贮槽（池）、露天栈桥、围栏、挡土墙等各类生产设施。

4.1.2   建（构）筑物日常维护管理包括：注册登记、风险评估和维护保养。

## 4.2 注册登记

4.2.1  建（构）筑物台账内容应包括：名称、建筑面积、结构形式、层数、危险类别、耐火等级、使用年限、基本现状等技术资料。

### 4.2.3  建立注册登记建（构）筑物台账是为了规范对建（构）筑物的统一管理。确保台账数据准确、更新及时，对正确使用建（构）筑物，防止安全事故发生，充分发挥建（构）筑物经济效益起着重要的作用。

## 4.3 风险评估

### 4.3.1  结构性能检测评定应委托专业机构进行，根据实测结果形成建（构）筑物结构检测评定结果的技术文件。既有结构和加固结构性能检测评定以现行结构标准的相关规定为依据，要考虑既有结构和加固结构的特点，对结构构件的实际状况进行评定。

### 4.3.3  根据结构类型的不同划分为混凝土结构工程、钢结构工程和砌体结构工程。应重点关注新增结构、新旧结构连接点的结构性能检测评定的特殊要求。

4.3.4  对既有结构和加固结构进行可靠性评定时，业主可根据结构的具体情况提出进行某项性能的评定，也可进行全部性能的评定。

## 4.4 维护保养

### 4.4.5纠正与预防系统的目的是收集及分析信息资料，识别问题，采取适当及有效的整改及预防措施去避免他们再发生。纠正与预防系统对建（构）筑物的结构安全、使用性能和质量监测等进行调查并采取纠正措施和预防措施。

# 5道路与交通

## 5.2 园区道路

### 5.2.1  路基是公路的重要组成部分，是路面的基础。路基质量的优劣，必然影响路面质量，影响公路的使用质量和服务水平，因此，必须保证路基的高度密实和稳定，这是路面坚实、平整和稳定的基本保证。

### 路肩起着保护路面在行车作用下不致横向变形和在紧急情况下临时避车的作用。当路肩由于车辆碾压或雨水侵袭等产生病害时，应根据路肩类型及时维修处治。

### 边坡稳定是保持路基稳定的必要条件，边坡发生病害，应采取相应的技术措施维修和加固。为使边坡状况尽可能与周边自然景观相协调，在有条件的路段应优先采取植物防护坡面技术，如种植灌木、铺草皮等。也可采用“液压喷播”、“客土喷播”和“岩质坡面喷混植生技术”等技术措施。

### 5.2.2  路基排水设施包括地面和地下排水设施。地面排水设施通常有边沟、截水沟、排水沟、泄水槽、跌水及急流槽、拦水带等；地下排水设施有暗沟、盲沟、渗沟、有管渗沟、洞式渗沟及防水隔离层等。

### 5.2.3  路面排水系统的维修养护和改善是道路养护体系的一个组成部分。实践证明，路面过早损坏多数是由于水渗入路面结构而造成的。因此当路面出现裂缝、坑槽、水泥混凝土路面接缝损坏等病害时，应尽快将损坏部分修复，同时应做好地面排水设施的养护。

### 5.2.4  路面管理系统为道路管理部门制订养护对策、分配养护资金、确定养护优先次序和养护工作计划提供决策依据，各地应积极推广使用路面管理系统。数据库是路面管理系统的基础，在使用的过程中，各地应重视并做好数据的采集、更新和数据库的完善工作。

### 5.2.5  沥青路面、水泥路面养护对策应分别符合表5.2.5（一）、表5.2.5（二）的规定。

表5.2.5（一） 沥青路面养护对策

| 评价指标 | PCI | PQI | PCI | PQI | PCI | PQI | PCI | PQI | 结构强度 | BPN、SFC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等级 | A、B | A、B | B、C | B、C | C | C | D | D | 不足 | D |
| 养护对策 | 保养小修 | 保养小修 或中修 | 中修或 局部大修 | 大修或改扩建工程 |

表5.2.5（二） 水泥路面养护对策

| PCI 等级 评价 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护 对策 | 保养小修 | 保养小修 或中修 | 中修或 局部大修 | 大修或改扩建工程 |

### 注：PCI——路面情况指数，以表征路面的完好程度。

### PQI——综合评价指数，表征路面完好与形式舒适程度的综合指标。

BPN——摆式仪摆值，表征路面的抗滑能力。

FC——横向力系数。

### 5.2.6  园区道路人行道是直接为行人步行服务的设施，在园区道路系统中起着十分重要的作用。因此，加强人行道无障碍设施的养护，保持人行道设施完好，改善人行的条件，是以人为本的体现，同时对于改善园区道路环境和面貌也起着重要作用。人行道养护对策应符合表5.2.6的规定。

表5.2.6 人行道养护对策

| PCI评价等级 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护对策 | 保养小修 | 保养小修 或中修 | 中修 或大修 | 大修 或改扩建工程 |

## 5.3 安全设施

### 5.3.2  本条规定了交通安全设施养护应达到的目标和基本要求。交通安全设施主要包括：交通标志、交通标线、突起路标、轮廓线、护栏、隔离栅、防眩设施，以及其他交通安全设施。

### 5.3.3  公路交通标志主要由标志板、支柱、连接件、基础等部件组成。是引导行车、保障交通安全的重要设施。应加强对公路交通标志的养护管理，使交通标志符合其质量要求。具体的养护内容主要包括：

#### （1）检查测试交通标志的有关质量要求。

#### （2）清除标志版面及其周围的污秽、杂草、杂物或树木等遮挡物，或在规定范围内挪移标志。

#### （3）修复变形、弯曲、倾斜的标志板和支柱，补涂剥落的防腐涂层，增补缺损的标志件，紧固松动的连接件。

#### （4）标志设置或板面内容存在误差时，应进行必要的变更。

#### （5）对破损的基础进行修补。

#### （6）对事故多发路段及特殊路段的交通标志，应进行必要的增补、更换。

### 5.3.4  路面标线的养护内容主要包括清洁标线表面和标线的局部补画。具体的养护内容主要包括：

#### （1）检查测试路面标线的有关质量要求。

#### （2）清洁标线表面。

#### （3）标线的局部补画。

#### （4）事故多发路段及特殊路段标线的变更、增补。

### 5.3.5  突起路标是安装于路面的一种块状凸起结构，一般与路面交通标线配合使用，设置在车行道的边缘线外侧或车行道分界线的虚线处。突起路标的平均寿命一般为2年左右，用于路侧边缘线、车辆较少碾压到的寿命会稍长。尤其反光型突起路标的反光片更容易破损。因此，突起路标的养护内容主要包括：

#### （1）检查测试突起路标的有关质量要求。

#### （2）补装、更换缺损的突起路标。

#### （3）修复或更换太阳能突起路标。

#### （4）清理突起路标可能对人、车等造成伤害的残渣。

#### （5）对事故多发路段及特殊路段增设或更换突起路标。

## 5.4 附属设施

### 5.4.2  本条主要说明园区停车设施的维护要求。

#### 1  停车场安全设施具有特殊性，主要包括进入停车场的高度限制、速度限制标志和有关停车费、车种限制、出口禁止车辆驶入、出口处通行指示灯、出口停车计费、收费等标志；并设置紧急救助系统标志。

2  停车场内管制设备包括停车台数管制、入口处满/空车位指示灯动作装置、车道会车处信号、车道会车处信号变换装置等。停车收费管控设备包括全自动收费系统、半自动收费系统、人工收费系统。

# 6 管网与设施

## 6.1 一般规定

### 6.1.1  移交的综合效能调适资料包括：①各阶段综合效能调适工作记录；②问题日志；③培训记录及培训使用手册；④最终综合效能调适报告；⑤最终遗留问题解决方案。

### 6.1.2  物业设施设备的维护保养管理制度主要应包括维修养护方式、日常维护、定期维护、定期检查、精度检查、巡检制度、故障与事故管理方案等内容。运行维护管理单位应对物业设施设备的运行、操作、维护应形成完整的技术档案，作为设施设备管理证据，便于实施管理以及优化今后运行维护方案。

### 6.1.4  对电、水、气、冷热量等分类、分区、分项计量，是进行节能潜力分析和能源系统优化管理的前提，对收集的数据进行分析总结，能够摸清建筑能耗特点及运行特点，可实现节能潜力挖掘，提高设备用能效率。根据再生建筑应用不同和能源利用比例不同，应设立不同的分级分项计量装置，例如：以电能为主要能源的，设立多级电表，大功率设备安装连续电量记录仪等。

## 6.2 暖通空调

### 6.2.1  巡检内容应包括：①每两个小时对制冷主机、热泵机组、磁悬浮制冷主机、水泵、冷却塔、锅炉、热站进行一次巡检，并记录设备运行参数；②每周对空调机组、风机盘管、散热设备和热回收装置巡检一次，并记录运行状况。

### 6.2.2  空气过滤器使用一段时间后，过滤器表面会截留积聚一些灰尘和颗粒物，在潮湿空气长期作用下会紧密附着在过滤器表面，不宜脱落和剥离。因此应对其进行定期检查，必要时表面式冷却器、加热器、加湿器、冷凝水盘等部位容易积聚灰尘、堆积污垢，致使换热效率下降；且该部件经常处于潮湿状态，容易滋生微生物造成二次污染。因此应对其进行定期检查，必要时进行清洗或更换。

### 6.2.3  公共建筑内部厨房、厕所和地下车库的排风系统中的空气是遭到污染的空气，很容易溢出，进入到建筑内部，对室内环境造成污染，所以，对这三类排风系统，应重点进行系统检查和维护，根据检查结果清洗或更换，清洗周期宜每两个月一次。应聘请具有专业消防资质的清洗单位对厨房烟道清洗。

### 6.2.4  北方地区空调工程因疏忽水系统的防冻处理，部分工程因水管和设备的冻裂而供暖无法进行，不仅造成经济损失，同时也影响使用者的正常生活，因此，有必要加强再生建筑空调水系统的防冻预防与落实。

### 6.2.7  空调冷源系统的节能，可结合使用和运行的实际情况，采用模糊调节、预测调节等智能型控制方案。同时由于机电系统运行维护单位的技术水平、管理经验不一，不应一味强调自动控制运行。应根据工程项目的实际情况、气候条件和特点、设备系统的形式采取因地制宜的控制策略，不断总结和完善运行措施，逐步取得节能效果。

## 6.3 给水排水

### 6.3.1  巡检内容应包括：1）运行中的设备每4h巡检一次，备用设备每个班次巡检一次；2）建筑的给排水管井、污水井巡检，每月一遍；3）冬季时，公共建筑内有冻结危险的区域，每天晚上巡检一次。

### 6.3.6  生活加压水泵长期不停的工作，水泵产品的效率对节约能耗、降低运行费用起着关键作用。因此，选泵时应选择效率高的泵型，且管网特性曲线所要求的水泵工作点，应位于水泵效率曲线的高效区内。对水泵房噪声的控制是设计不容忽视的问题，它直接关系到居住环境品质及公众利益，强调水泵机组运行的噪声应符合国家现行标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定。

## 6.4 供配电系统

### 6.4.5  建筑照明功率密度和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

## 6.7 安防系统

### 6.7.1  旧工业再生利用园区的安全技术防范系统的维护、保养应由取得相应资质的单位承担，并建立有效的管理措施，定期进行维护保养工作，及时排除故障，淘汰、更换过期和损坏的设备器材，保持各系统处于良好的运行状态。

# 7 生态与环境

## 7.1 一般规定

### 7.1.2  垃圾分类现已成为国内生态保护的一个重要手段，考虑到旧工业园区内部人流庞大，则更应将垃圾分类作为重点关注项目。园区内除按照CJJ/T 102要求分类外，还可根据当地政府环保部门出台的相关政策进行调整。

### 7.1.4  园区内的文化保护，应该达成一种和谐统一的状态，避免出现突兀、不协调的情况出现。

### 7.1.6  应急预案制定完毕后，项目负责人及项目相关人员应该认真学习，出现特殊情况时应按照制定的预案处理。

## 7.2 生态保护

### 7.2.7  环境保护规章制度除项目负责人以外，还应和技术负责人做技术交底。

### 7.2.5  绿地规划应按照生态保护大方针进行，考虑到部分地区的再生利用园区土壤、气候差异等，可根据当地具体情况进行调整。

## 7.3 环境保护

### 7.3.1  维护、检修工作宜制定完善的规章制度，并且宜设立专有部门定期检查。

### 7.3.3  粉尘污染宜提前规划好运输路线、手段等，并且由相关管理部门制定专门的文案条例以及紧急情况下的应对方案，定期进行检查。

7.3.9  对于大型旧工业建筑园区，环境监测宜联系当地环保部门共同进行维护。

## 7.4 卫生管理

### 7.4.1  公共设施除了按照要求规格和数量配置以外，还应定期进行检查和维修工作。

### 7.4.7  再生利用园区与市政部门应建立成熟的给排水系统，除了公共厕所以外，生活废水、雨水等其他水资源也应纳入给排水系统之内。